CASSIDA QUATTRO Z

Автоматический детектор с режимом уведомления «да-нет» и функцией AnyOrient

Автоматический детектор для комплексной проверки подлинности рублей РФ во всех 4 положениях в режиме «да-нет». Не требует специальных знаний от кассира и обеспечивает высокое качество проверки всего за 0,6 секунд!

Система MultiCheck обеспечивает многоуровневую проверку подлинности банкнот.

Функция AnyOrient позволяет подавать банкноты в любом положении.

Мгновенное сообщение о результатах проверки. Скорость проверки 0,6 секунд.

Детектор максимально прост в использовании. Отсутствует панель управления и традиционный дисплей. На экране всего лишь два индикатора зеленый и красный, которые сообщают подлинная банкнота или поддельная.

Использование данной модели детектора не только не требует специальных знаний персонала о защитных признаках банкнот, но и  ускоряет изучение и освоение прибора.

Применение

Компактный и быстрый детектор Cassida Quattro Z самостоятельно проверит наличность на подлинность на кассе супермаркета, в магазине, АЗС, офисе продаж.

Технические характеристики

| Вид проверяемой валюты | Рубли РФ |
| --- | --- |
| Проверка подлинности банкнот Банка России | Проверка подлинности во всех 4 ориентациях (функция AnyOrient) |
| Виды детекций | IR - Инфракрасная детекция MG - Магнитная детекция SAC - Спектральный анализ краски SD - Детекция размера банкнот DD - Детекция оптической плотности |
| Скорость прохождения банкноты, секунд | 0,6 |
| Тип дисплея | LED с графической индикацией |
| Информация на дисплее | V - зеленый индикатор (да) X - красный индикатор (нет) |
| Спящий режим | Есть |
| Направление выдачи | Обратное |
| Порт подключения к ПК (обновление П.О.) | USB (mini) |
| Опция | Аккумуляторная батарея |
| Источник питания, В | AC/DC адаптер 12 |
| Потребляемая мощность, Вт | <10 |
| Габариты (Ш*Г*В), мм | 110*140*73 |
| Вес, кг | 0,4 |